УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2014 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования

172

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Ремонт машин и оборудования для сельского хозяйства |  | 13.015 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Ремонт, регулирование, испытание и наладка машин и оборудования в сельском хозяйстве |
| Группа занятий: |
| 723 | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 29.32.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Разборка, сборка, монтаж, демонтаж сельскохозяйственных машин и оборудования | 3 | Разборка и сборка сельскохозяйственных машин и оборудования | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж и демонтаж сельскохозяйственного оборудования | А/02.3 | 3 |
| В | Ремонт узлов, механизмов и восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования | 4 | Ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования | В/02.4 | 4 |
| С | Стендовая обкатка, испытание, регулирование отремонтированных сельскохозяйственных машин и наладка оборудования | 4 | Стендовая обкатка, испытание и регулирование отремонтированных сельскохозяйственных машин | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка сельскохозяйственного оборудования | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Разборка, сборка, монтаж, демонтаж сельскохозяйственных машин и оборудования | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Слесарь-ремонтник |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), как правило, в области, соответствующей направленности (профилю) по ремонту машин и оборудования для сельского хозяйства |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 723 | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники |
| ЕТКС | - | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования |
| ОКНПО | 011303 | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Разборка и сборка сельскохозяйственных машин и оборудования | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Очистка и мойка машин, агрегатов, узлов и деталей |
|  | Снятие агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Разборка агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования на детали |
|  | Сборка агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Установка узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Оценка качества проведенных разборочных и сборочных работ |
| Необходимые умения | Подбирать технологическое оборудование и режимы для очистки и мойки машин, узлов и деталей |
|  | Осуществлять выбор инструментов, приспособлений для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Использовать инструменты, приспособления, пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование при разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Производить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования при ремонте |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда |
| Необходимые знания | Виды и принцип действия моечного оборудования, способы очистки и мойки сельскохозяйственных машин и оборудования, виды моечных средств |
|  | Назначение и конструктивное устройство сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Технологическая последовательность разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Назначение и правила применения слесарных инструментов и приспособлений для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Наименование и маркировка металлов, масел, топлива, смазок и моющих составов |
|  | Назначение и виды стандартизованных и унифицированных деталей |
|  | Назначение и правила применения и контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Способы и параметры оценки качества проведенных разборочно-сборочных работ |
|  | Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Монтаж и демонтаж сельскохозяйственного оборудования | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка к демонтажу сельскохозяйственного оборудования |
|  | Демонтаж сельскохозяйственного оборудования |
|  | Проверка комплектности монтируемого сельскохозяйственного оборудования |
|  | Подготовка к монтажу сельскохозяйственного оборудования |
|  | Монтаж сельскохозяйственного оборудования |
|  | Оценка качества демонтажных и монтажных работ |
| Необходимые умения | Подбирать технологическое оборудование и оснастку |
|  | Использовать пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование и оснастку |
|  | Пользоваться технической документацией на монтаж сельскохозяйственного оборудования |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда |
| Необходимые знания | Назначение, конструктивное устройство монтируемого сельскохозяйственного оборудования и взаимодействие его основных узлов |
|  | Способы проверки размеров фундаментов под сельскохозяйственное оборудование |
|  | Методы монтажа и демонтажа сельскохозяйственного оборудования |
|  | Способы применения механизированного инструмента при монтаже и демонтаже сельскохозяйственного оборудования |
|  | Способы и параметры оценки качества проведенных работ по монтажу и демонтажу сельскохозяйственного оборудования |
|  | Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ремонт узлов, механизмов и восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Слесарь-ремонтник |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 723 | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники |
| ЕТКС | - | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования |
| ОКНПО | 011303 | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выявление неисправных узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Комплектация узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Проверка комплектности узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Оценка качества работ по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
| Необходимые умения | Использовать контрольно-измерительный инструмент для выявления неисправных узлов и механизмов |
|  | Осуществлять выбор оборудования, оснастки для ремонта узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Использовать оснастку, пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование и инструмент при ремонте узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда |
| Необходимые знания | Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Основные приемы слесарных работ по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Технические условия на ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выявление неисправных деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Слесарные работы по восстановлению деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Оценка качества и параметров восстановленных деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
| Необходимые умения | Использовать контрольно-измерительный инструмент при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Осуществлять выбор оборудования, оснастки для восстановления деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Использовать оснастку и пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Производить ремонтные операции по устранению дефектов деталей при восстановлении сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда |
| Необходимые знания | Назначение и конструктивные особенности деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Основные приемы слесарных работ при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Технические условия на восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Методы выявления и устранения дефектов деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Методика контроля геометрических параметров деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы и расположения поверхностей |
|  | Основные механические свойства обрабатываемых материалов |
|  | Способы восстановления и упрочнения изношенных деталей согласно техническим требованиям |
|  | Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Стендовая обкатка, испытание, регулирование отремонтированных сельскохозяйственных машин и наладка оборудования | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Слесарь-ремонтник |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения и проверки знаний правил безопасной эксплуатации обкаточных стендов |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 723 | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники |
| ЕТКС | - | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования |
| ОКНПО | 011303 | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) |

| 3.3.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Стендовая обкатка, испытание и регулирование отремонтированных сельскохозяйственных машин | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка отремонтированных сельскохозяйственных машин к стендовой обкатке |
|  | Установка и присоединение отремонтированных агрегатов и узлов на стенды для обкатки и отсоединение и снятие со стенда после окончания испытаний |
|  | Стендовая обкатка отремонтированных сельскохозяйственных машин |
|  | Регистрация технических характеристик отремонтированных сельскохозяйственных машин в журнале испытаний |
|  | Регулировка узлов и механизмов отремонтированных сельскохозяйственных машин |
|  | Испытание отремонтированных сельскохозяйственных машин |
| Необходимые умения | Выбирать стенды для обкатки агрегатов и узлов отремонтированных сельскохозяйственных машин |
|  | Использовать стенды для обкатки агрегатов и узлов отремонтированных сельскохозяйственных машин |
|  | Выявлять и устранять дефекты, обнаруженные при обкатке отремонтированных сельскохозяйственных машин |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности, назначение и взаимодействие узлов и механизмов сельскохозяйственных машин |
|  | Марки топлива, смазочных материалов и рабочих жидкостей, применяемых в сельскохозяйственных машинах |
|  | Порядок подготовки отремонтированных сельскохозяйственных машин к обкатке и испытаниям |
|  | Технические условия на обкатку, испытания и регулировку отремонтированных сельскохозяйственных машин |
|  | Виды, последовательность, режимы обкатки и испытаний отремонтированных сельскохозяйственных машин |
|  | Порядок регулирования узлов отремонтированных сельскохозяйственных машин |
|  | Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка сельскохозяйственного оборудования | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Установка и подключение, отключение и снятие сельскохозяйственного оборудования |
|  | Выявление отказов сельскохозяйственного оборудования при пусконаладочных работах |
|  | Устранение дефектов сборки и установки сельскохозяйственного оборудования |
|  | Регулирование рабочих параметров сельскохозяйственного оборудования |
|  | Регистрация технических характеристик сельскохозяйственного оборудования в журнале испытаний |
| Необходимые умения | Выбирать инструменты и оснастку для наладки сельскохозяйственного оборудования |
|  | Использовать инструменты и оснастку для наладки сельскохозяйственного оборудования |
|  | Устранять неполадки и регулировать рабочие параметры сельскохозяйственного оборудования |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности, назначение сельскохозяйственного оборудования |
|  | Марки топлива, смазочных материалов и рабочих жидкостей, применяемых в сельскохозяйственном оборудовании |
|  | Порядок подготовки к приемо-сдаточным испытаниям сельскохозяйственного оборудования |
|  | Технические условия на приемо-сдаточные испытания сельскохозяйственного оборудования |
|  | Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», город Ставрополь

Ректор Трухачев Владимир Иванович

| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |
| --- |
| 1 | ЗАО КПК «Ставропольстройопторг», город Ставрополь |
| 2 | ОАО «Кочубеевский ремонтный завод», Кочубеевский район, Ставропольский край |
| 3 | ОАО РТП «Петровское», Петровский район, Ставропольский край |
| 4 | СПК колхоз-племзавод «Казьминский», Кочубеевский район, Ставропольский край |
| 5 | СХК племколхоз «Россия», Новоалександровский район, Ставропольский край |
| 6 | Ставропольская краевая организация профсоюзов АПК, город Ставрополь |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, часть 2,  раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы»

Общероссийский классификатор начального профессионального образования